目	录			  页次

一．程式设定基本叙述……………………………………………1-1

二．进入资料库设定………………………………………………2-1

三．程式设定内容…………………………………………………3-1

四．进行程式设定

（各程式设定细项的页次，可参见"三．程式设定内容"）

4.1  分机资料设定.............................……………………4-1

4.2  外线资料设定.............................……………………4-8

4.3  话务资料设定.............................……………………4-13

4.4  系统资料设定.............................……………………4-32

4.5  限拨控制设定.............................……………………4-46

4.6  分机应用设定.............................……………………4-51

4.7  外线应用设定.............................……………………4-59

4.8  系统应用设定.............................……………………4-63

五．非资料库设定

5.1  系统服务时间变更……………………………………5-1

5.2  电脑话务员录音.......................……………………...5-2

5.3  临时模式设定…………………………………………5-6

5.4  系统简拨设定…………………………………………5-7

5.5  跟随灯号设定…………………………………………5-8

＊ 程式设定时，请注意下述事项 ＊ （1）DSS在系统未设定前接上无效，需待程式设定后，再插上分机埠才能动作。 （2）系统总机预设在第一柜的408或4 1+7卡的第一分机埠，分机码为201，如要更换系统总机到别的系统群，须先更改系统总机码至另一分机后才能变更。

一．程式设定基本叙述

1.1 程设话机面板说明

1.2 显示幕功能指引内容说明

程式设定必须使用显示型话机，可在任意分机地址做程式输入，并允许分机在通话中同时进行设定，系统同时间只允许一部分机做程式设定，如电脑进行程式设定或远端遥控设定中，分机则无法同时做程式设定，反之，分机已进行程式设定时，则无法再用电脑设定或远端遥控进行设定。在显示型话机进行程式设定中，显示幕下有三个按键（F1，F2，F3），相对应到显示幕第二行，其所显示之字义说明如下：

bksp：倒退

当输入之资料有错误时，按bksp对应键，游标即往回移一格并将该错误值清除，此字样出现位置在"F1"对应键。

save：储存

a.当输入之资料正确无误时，按save对应键，系统即自动将该设定储存，出现位置在"F2"或"F3"对应键。

b.当输入之资料有错误或不被系统承认时，游标即自动回到起点，并待重新输入资料。

chg：更换

a.当设定值是由系统本身所提供时，则"F3"对应键会出现chg字样，如欲更改设定值，可直接按chg对应键，系统自动依设定范围循环改变，在出现需要之设定值时，则停在该值位置，即完成变更。

b.当设定值非系统本身所提供范围时，按chg对应键，原有设定值会立即消失，光标并停留在该设定值最左一栏等待输入数值，设定值输入后，按save对应键即完成更改。

next：往下一项

当需往下一大项或小项设定时，则按next对应键，如在设定项目中最后一小项按next对应键，则跳回该大项中第一小项。此字样出现位置在"F2"对应键。

back：回上一项

当需回前一大项或小项设定时，则按back对应键，如在该设定大项中第一小项按back对应键，则跳至该大项中最后一小项位置。此字样出现位置在"F1"对应键。

show：显示

显示幕开当在第一层大项或各大项中某一小项，出现有show字样时，表示欲进入该大项或某一小项设定，须按show对应键，此字样出现位置在"F2"或"F3"。

保留键：回上一层

在程式设定时欲回到上一层显示幕，按”保留”键即可，每按一次保留键回一层。

▼▲键：回输入划面

在任何大项或小项设定中，如要跳回直接进入小项输入画面，则可按音量"▼▲"键。

二．进入资料库设定

程式设定项目共分下述十大项，当输入密码完成后，按next或back以选择所要

的项次做设定。

在显示型话机上执行程式输入：按"功能"键+＃+＊

| (设定项目: | 输入资料库密码 |  | D | B |  | PSWD | : | _ |  |  |  |  |  |  |  | 进 入: | 按show |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (输入代码: |  |  |  | b | a | c | k |  | n | e | x | t |  | s | h | o | w |  | 上一大项: | 按back |
| 设定范围: |  |  |  |  | F | 1 |  |  |  | F | 2 |  |  |  | F | 3 |  |  | 下一大项: | 按next |
| 预设值: | ######## |  |  |  | ▄ |  |  |  | ▄ |  |  |  | ▄ |  |  |  |  |

输入正确密码（八位数），预设值为＃＃＃＃＃＃＃＃。

| 进入各小项输入画面 |  | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进 入: | 按show |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | b | k | s | p |  | s | a | v | e |  | c | h | g |  |  | 上一大项: | 按back |
|  |  |  |  |  | F | 1 |  |  |  | F | 2 |  |  |  | F | 3 |  |  | 下一大项: | 按next |
|  |  |  |  |  | ▄ |  |  |  | ▄ |  |  |  | ▄ |  |  |  |  |

可依各项目直接输入代码输入。

| 如已有其它分机或电脑进行程 |  | D | B |  | S | E | T | U | P |  | F | A | I | L | U | R | E | 进 入: | 按show |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 式设定中或密码错误时，则会出 |  |  | b | a | c | k |  | n | e | x | t |  | s | h | o | w |  | 上一大项: | 按back |
| 现下右图字幕。 |  |  |  | F | 1 |  |  |  | F | 2 |  |  |  | F | 3 |  |  | 下一大项: | 按next |
|  |  |  |  | ▄ |  |  |  | ▄ |  |  |  | ▄ |  |  |  |  |

| (设定项目: | 分机资料设定 |  | 1 | . |  | E | X | T | E | N | S | I | O | N |  |  |  |  | 进 入: | 按show |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (输入代码: | 01 |  |  | b | a | c | k |  | n | e | x | t |  | s | h | o | w |  | 上一大项: | 按back |
| 设定范围: |  |  |  |  | F | 1 |  |  |  | F | 2 |  |  |  | F | 3 |  |  | 下一大项: | 按next |
| 预设值: |  |  |  |  | ▄ |  |  |  | ▄ |  |  |  | ▄ |  |  |  |  |

外线资料设定			 2. CO LINE

话务资料设定			 3. CALL HANDLING

系统资料设定			 4. SYS RESOURCE

限拨控制设定			 5. RESTRICTION

分机应用设定			 6. EXT APPLICAT.

外线应用设定			 7. TRK APPLICAT.

系统应用设定			 8. SYS APPLICAT.

三．程式设定内容

程式设定的种类共十大项，其内容如下列所述：

| 直接输入项次代码 | 程 设 内 容 | 页次 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 1.EXTENSION | 分机资料设定 | 4-1 |
| 01-SN (201~399) | SHOW EXT | 输入分机号码 | 4-1 |
| 01-SN-01 | POSITION | 硬体地址 | 4-1 |
| 01-SN-02 | TENANT GROUP | 系统群设定 | 4-1 |
| 01-SN-03 | PICKUP GROUP | 代接群设定 | 4-1 |
| 01-SN-04 | PAGING GROUP | 广播群设定 | 4-1 |
| 01-SN-05 | DAY CLASS | 日间外拨等级设定 | 4-2 |
| 01-SN-06 | NIGHT CLASS | 夜间外拨等级设定 | 4-2 |
| 01-SN-07 | MONITOR CLASS | 监听等级设定 | 4-2 |
| 01-SN-08 | WARNING TONE | 通话警告音设定 | 4-2 |
| 01-SN-09 | DROP CALL OUT | 外拨限时切断设定 | 4-2 |
| 01-SN-10 | DROP CALL IN | 拨入限时切断设定 | 4-3 |
| 01-SN-11 | INTRUS. ACTIVE | 允用插话设定 | 4-3 |
| 01-SN-12 | INTRUS. ACCEPT | 允被插话设定 | 4-3 |
| 01-SN-13 | INTRUS. TONE | 插话提醒音设定 | 4-3 |
| 01-SN-14 | OHVA ACTIVE | 允用秘书插话设定 | 4-3 |
| 01-SN-15 | OHVA ACCEPT | 允被秘书插话设定 | 4-3 |
| 01-SN-16 | FEATURE BTN | 功能键取消设定 | 4-4 |
| 01-SN-17 | PAGEING ALLOW | 广播允用设定 | 4-4 |
| 01-SN-18 | ECF OPERATION | 跟随外线功能设定 | 4-4 |
| 01-SN-19 | SMDR OUTPUT | 电话计费打印设定 | 4-4 |
| 01-SN-20 | RECORD ALLOW | 允用录音 | 4-4 |
| 01-SN-21 | PORT TYPE | 型态设定 | 4-4 |
| 01-SN-22 | DIR NO. SWAPPING | 号码变更设定 | 4-5 |
|  | SWAP WITH | 新分机号码 | 4-5 |
| 01-SN-23-01~16 | LINE ASSIGNMENT | 外线允用设定 | 4-5 |
| 01-SN-24-01~16 | RECEIVE ASSIGNMENT | 外线允接设定 | 4-5 |
| 01-SN-25 | DSS UNIT 1 | 第一直选台 | 4-6 |
| 01-SN-26 | DSS UNIT 2 | 第二直选台 | 4-6 |
| 01-SN-27 | DSS UNIT 3 | 第三直选台 | 4-6 |
| 01-SN-28 | DSS UNIT 4 | 第四直选台 | 4-6 |
| 01-SN-29 | WRONG DEST. | 实际响铃分机 | 4-6 |
| 01-SN-30 | P-FWD BUSY | 忙线跟随分机 | 4-6 |
| 直接输入项次代码 | 程 设 内 容 | 页次 |
| 01-SN-31 | P-FWD NOANS | 无接听跟随分机 | 4-7 |
| 01-SN-32 | COLLECT CALL | 连续电话 | 4-7 |
| 01-SN-33 | BOSS 1ST | 主管分机1 | 4-7 |
| 01-SN-34 | BOSS 2ND | 主管分机2 | 4-7 |
| 02 | CO LINE | 外线资料设定 | 4-8 |
| 02-LN(700~715) | SHOW CO LN | 输入外线代码 | 4-8 |
| 02-LN-01 | POSITION | 硬件位址 | 4-8 |
| 02-LN-02 | TENANT GROUP | 系统群设定 | 4-8 |
| 02-LN-03 | ROUTE | 外线群设定 | 4-8 |
| 02-LN-04 | DAY CLASS | 日间外拨等级设定 | 4-8 |
| 02-LN-05 | NIGHT CLASS | 夜间外拨等级设定 | 4-9 |
| 02-LN-06 | MOH SOURCE | 保留音乐源 | 4-9 |
| 02-LN-07 | DIALING | 拨码方式设定 | 4-9 |
| 02-LN-08 | CO LN TYPE | 型态设定 | 4-9 |
| 02-LN-09 | CALL ABANDON | 保留挂断侦测设定 | 4-9 |
| 02-LN-10 | PRIVATE TO | 专线设定 | 4-9 |
| 02-LN-11 | CO RING TYPE | 铃声选择 | 4-10 |
| 02-LN-12 | PRIVACY RLS | 密话开放 | 4-10 |
| 02-LN-13 | BUSY TO IDLE | 忙线回空闲时间 | 4-10 |
| 02-LN-14 | ANSWER POSITION | 响铃设定 | 4-10 |
| 02-LN-14-01-01~06 | DAY | 日间响铃分机(6组) | 4-10 |
| 02-LN-14-02 | NIGHT | 夜间响铃分机 | 4-11 |
| 02-LN-14-03 | P-FWD NOANS | 无接听跟随分机 | 4-11 |
| 03 | CALL HANDLING | 话务资料设定 | 4-13 |
| 03-01 | CO LN CONF. | 外线会谈设定 | 4-13 |
| 03-02 | CO FLASH | 外线暂切时间设定 | 4-13 |
| 03-03 | PBX FLASH | PBX暂切时间设定 | 4-13 |
| 03-04 | PAUSE TIME | 拨号暂停时间设定 | 4-13 |
| 03-05 | DIALING RATIO | 拨码速率设定 | 4-13 |
| 03-05-01 | BREAK TIME | 脉冲间隔时间 | 4-14 |
| 03-05-02 | INTER_DGT | 拨码间隔时间 | 4-14 |
| 03-05-03 | TONE TIME | 复频长度 | 4-14 |
| 03-06 | PR TIME | 反向电压侦测时间设定 | 4-14 |
| 03-07 | RING ABANDON | 外线响铃间隔时间设定 | 4-14 |
| 03-08 | HOLD REMINDER | 保留提醒音时间设定 | 4-14 |
| 03-09 | EX_HOLD TIME | 绝对保留时间设定 | 4-15 |
| 直接输入项次代码 | 程 设 内 容 | 页次 |
| 03-10 | WARNING TIME | 通话警告音时间设定 | 4-15 |
| 03-10-01 | OUTGOING CALL | 外拨限时切断 | 4-15 |
| 03-10-02 | INCOMING CALL | 拨入限时时间 | 4-15 |
| 03-11 | XFR_I RECALL | 空闲转接回叫时间设定 | 4-15 |
| 03-12 | XFR_B RECALL | 忙线转接回叫时间设定 | 4-15 |
| 03-13 | SLT H_RECALL | SLT保留回叫时间设定 | 4-16 |
| 03-14 | EKT H_RECALL | EKT保留回叫时间设定 | 4-16 |
| 03-15 | SLT HOOK_FLASH | SLT暂切时间设定 | 4-16 |
| 03-15-01 | START | 下限时间 | 4-16 |
| 03-15-02 | END | 上限时间 | 4-16 |
| 03-16 | PBX _A PAUSE | PBX自动暂停时间设定 | 4-16 |
| 03-17 | DIAL WAIT TIME | 拨码等待时间设定 | 4-17 |
| 03-18 | DIAL DELAY | 拨码延迟时间设定 | 4-17 |
| 03-19 | CAMP ON TIME | 驻留提醒音间隔时间设定 | 4-17 |
| 03-20 | ALARM PLAY | 闹铃响铃时间设定 | 4-17 |
| 03-21 | HOTEL ENABLE | 旅馆功能设定 | 4-17 |
| 03-22 | SYS SPD. CHECK | 系统简拨受长控设定 | 4-18 |
| 03-23 | TSI CONNECT | 防盗拨设定 | 4-18 |
| 03-24 | CONF TONE | 会谈警告音设定 | 4-18 |
| 03-25 | CALL DURATION | 计费起算时间设定 | 4-18 |
| 03-26 | INTER PREFIX | 国际冠码 | 4-18 |
| 03-27 | COUNTRY CODE | 国码 | 4-19 |
| 03-28 | LONG DIST PREFIX | 长途识别码 | 4-19 |
| 03-29 | LOCAL ARE CODE | 区域号码 | 4-19 |
| 03-29-01.03~15 | AREA COD 1~8 | 区域号码码头1~8 | 4-19 |
| 03-29-02.04~16 | AREA PRE 1~8 | 区域号码加码1~8 | 4-20 |
| 03-30 | TENANT CALLING | 系统群间通话设定 | 4-20 |
| 03-30-TG(1~3) | SHOW TENANT | 输入系统群码 | 4-20 |
| 03-30-TG-01~03 | TO TENANT 1~3 | 对第一~三系统群 | 4-20 |
| 03-31 | SMDR CALL OUTPUT | 计费输出设定 | 4-21 |
| 03-31-01 | OUTGOING CALL | 外拨电话 | 4-21 |
| 03-31-02 | INCOMING CALL | 拨入电话 | 4-21 |
| 03-31-03 | ACCOUNT CODE | 随身密码打印 | 4-21 |
| 03-32 | AUTOMATIC REDIAL | 自动重拨设定 | 4-21 |
| 03-32-01 | ATTEMPTS | 自动重拨次数 | 4-21 |
| 03-32-02 | INTERVAL | 自动重拨间隔 | 4-22 |
| 直接输入项次代码 | 程 设 内 容 | 页次 |
| 03-32-03 | WAITING TIME | 拨出等待时间 | 4-22 |
| 03-33 | EXTERNAL FWD | 跟随外线设定 | 4-22 |
| 03-33-01 | SERVICE | 开放时段 | 4-22 |
| 03-33-02 | TALK TIME | 通话时间 | 4-22 |
| 03-34 | VM DIALING RATIO | 语音信箱送码设定 | 4-23 |
| 03-34-01 | TONE TIME | 送码长度 | 4-23 |
| 03-34-02 | INT_DGT TIME | 送码间隔 | 4-23 |
| 03-35 | VM MONITOR_T | 语音信箱监听有效时间 | 4-23 |
| 03-36 | VM RESRV PORT | 语音信箱保留接取端口 | 4-23 |
| 03-37 | FAX RING TIME | 传真线响铃时间 | 4-23 |
| 03-38 | CONF. TALK_T | 会议电话通话时间 | 4-24 |
| 03-39 | UNSPV CONF_T | 外线对外线会谈通话时间 | 4-24 |
| 03-40 | PRESET FWD_T | 预设跟随时间 | 4-24 |
| 03-41 | RING RECOG. | 外线响铃ON侦测时间 | 4-24 |
| 03-42 | TALK ABANDN | 通话中断线侦测时间 | 4-24 |
| 03-43 | HOLD ABANDN | 保留中断话侦测时间 | 4-24 |
| 03-44 | SLT HF TO HOLD | SLT暂切转保留时间 | 4-24 |
| 03-45 | CID RPT MOD | CID转送模式 | 4-25 |
| 03-46 | DTMF CID | DTMF模式设定 | 4-25 |
| 03-46-01 | START DGT | 起始码 | 4-25 |
| 03-46-02 | END DGT | 结束码 | 4-25 |
| 03-46-03 | DTR-TONE TIME | 局端送码时间 | 4-25 |
| 03-46-04 | DTR-INTER DGT | 局端送码间隔 | 4-25 |
| 03-46-05 | RPT-TONE TIME | 转送送码时间 | 4-26 |
| 03-46-06 | RPT-INTER DGT | 转送送码间隔 | 4-26 |
| 03-46-07 | MARKET | 地区规格选择 | 4-26 |
| 03-47 | CO CID | 局端CID送码方式 | 4-26 |
| 03-48 | AUTO ATTENDANT | 电脑话务员设定 | 4-26 |
| 03-48-01 | RING_T TO ANS | 响铃接取时间 | 4-26 |
| 03-48-02 | RING NO ANS | 无人接听时间 | 4-27 |
| 03-48-03 | DROP NO EXT＃ | 不拨码切断外线 | 4-27 |
| 03-48-04 | XFR MODE | 转接模式 | 4-27 |
| 03-48-05 | WAITING COD | 等待代码 | 4-27 |
| 03-48-06 | INQUIRY COD | 查询代码 | 4-27 |
| 03-48-07 | DISA CODE | 转DISA代码 | 4-27 |
| 03-48-08 | ANSWER POSITION | 指定转接分机 | 4-28 |
| 直接输入项次代码 | 程 设 内 容 | 页次 |
| 03-49-03-LN-05 | TALK TIME | 通话时间 | 4-28 |
| 03-48-08-TG | SHOW TENANT | 输入系统群号 | 4-28 |
| 03-48-08-TG-01 | DAY MODE | 日间转接分机 | 4-28 |
| 03-48-08-TG-02 | NOON MODE | 午间转接分机 | 4-28 |
| 03-48-08-TG-03 | NIGHT MODE | 夜间转接分机 | 4-28 |
| 03-48-09 | SHOW CO LN | 输入外线代码 | 4-28 |
| 03-48-09-LN-01 | AUTO_A TRUNK | 电脑话务员外线 | 4-29 |
| 03-48-09-LN-02 | SERVICE | 开放时段 | 4-29 |
| 03-49 | DISA | DISA功能设定 | 4-29 |
| 03-49-01 | RING_T TO ANS | 接取时间 | 4-29 |
| 03-49-02-01~08 | ALLOWED EXT COS | 分机允用等级 | 4-29 |
| 03-49-03-LN | SHOW CO LN | 输入外线代码 | 4-30 |
| 03-49-03-LN-01 | DISA TRUNK | DISA 外线 | 4-30 |
| 03-49-03-LN-02 | DISA DAY COS | 日间允用等级 | 4-30 |
| 03-49-03-LN-03 | DISA NIGHT COS | 夜间允用等级 | 4-30 |
| 03-49-03-LN-04 | SERVICE | 开放时段 | 4-30 |
| 03-49-03-LN-05 | TALK TIME | 通话时间 | 4-30 |
| 04 | RESOURCE | 系统资料设定 | 4-32 |
| 04-01 | DB PSWD | 资料库密码 | 4-32 |
| 04-02 | ATTENDANT | 总机分机设定 | 4-32 |
| 04-02-TG(0~3) | SHOW TENANT | 输入系统群码 | 4-32 |
| 04-02-TG-01 | ATTENDANT | 总机分机 | 4-32 |
| 04-02-TG-02~05 | ATT. DSS 1~4 | 所属第1~4直选台 | 4-33 |
| 04-02-TG-06 | ALTERNATE | 辅助分机 | 4-33 |
| 04-02-TG-07~10 | ATT. DSS 1~4 | 所属第1~4直选台 | 4-33 |
| 04-03 | SYSTEM REMINDER | 系统提醒音设定 | 4-33 |
| 04-03-TG | SHOW TENANT | 输入系统群码 | 4-34 |
| 04-03-TG-01 | PLAY TIME | 播放时间 | 4-34 |
| 04-03-TG-02~09 | REMINDER 1~8 | 第1~8次播放时间 | 4-34 |
| 04-04 | USER PASSWORD | 查询分机密码 | 4-34 |
| 04-04-01 | LENGTH | 密码位数 | 4-34 |
| 04-04-02-SN | SHOW EXT | 输入分机号码 | 4-34 |
|  | EXT PSWD | 显示分机密码 | 4-35 |
| 04-05 | USER NAMES | 分机名称设定 | 4-35 |
| 04-05-SN | SHOW EXT | 输入分机号码 | 4-35 |
| 04-06 | CO LN NAMES | 外线名称设定 | 4-35 |
| 直接输入项次代码 | 程 设 内 容 | 页次 |
| 04-06-LN | SHOW CO LN | 输入外线代码 | 4-36 |
| 04-07 | PREPROG. MESSAGE | 文字讯息内容设定 | 4-36 |
| 04-07-01 | OUTGOING MESSAGE | 外拨文字讯息 | 4-36 |
| 04-07-01-01~06 | 共六组 |  | 4-36 |
| 04-07-02 | PREMISES MESSAGE | 预留文字讯息 | 4-37 |
| 04-07-02-01~06 | 共六组 |  | 4-37 |
| 04-08 | SPD. NO. ASSIGN. | 简拨组数分配设定 | 4-37 |
| 04-08-01 | INDIVIDUAL | 个人简拨 | 4-37 |
| 04-08-01-SN | SHOW EXT | 输入分机号码 | 4-38 |
| 04-08-01-SN-01 | TO INCREASE | 增加 | 4-38 |
| 04-08-01-SN-02 | TO DECREASE | 删减 | 4-38 |
| 04-08-02 | SYSTEM LIST | 系统简拨 | 4-38 |
| 04-08-02-TG | SHOW TENANT | 输入系统群码 | 4-38 |
| 04-08-02-TG-01 | TO INCREASE | 增加 | 4-38 |
| 04-08-02-TG-02 | TO DECREASE | 删减 | 4-39 |
| 04-09 | SYSTEM SPD. NO. | 系统简拨设定 | 4-39 |
| 04-09-TG | SHOW TENANT | 系统群码 | 4-39 |
| 04-09-TG-600~699 | SPEED NO. | 简拨组别 | 4-39 |
| 04-09-TG-600~699 | EMPTY | 简拨内容 | 4-39 |
| 04-10 | ICLID NAME ASGN | 来电者组数分配 | 4-40 |
|  | SHOW TENANT | 输入系统群码 | 4-40 |
| 04-10-TG-01 | TO INCREASE | 增加 | 4-40 |
| 04-10-TG-02 | TO DECREASE | 删减 | 4-40 |
| 04-11 | ICLID NAME PROG. | 来电者资料输入 | 4-41 |
| 04-11-TG | SHOW TENANT | 输入系统群 | 4-41 |
| 04-11-TG-001~100 | ENTRY NO. | 输入组别 | 4-41 |
|  | NAME | 输入名称 | 4-41 |
|  | PHONE NUMBER | 输入电话号码 | 4-41 |
| 04-12 | EXTERNAL PAGER | 外接广播器设定 | 4-42 |
| 04-12-1/2 | PAGER ID | 外接广播器组别 | 4-42 |
| 04-12-1/2-01 | TENANT GROUP | 允用系统群码 | 4-42 |
| 04-12-1/2-02~09 | PAGING GROUP | 广播群1~8群 | 4-42 |
| 04-13 | LOUDBELL | 外接扩大铃设定 | 4-42 |
| 04-13-1/2 | LOUDBELL ID | 外接扩大铃组别 | 4-43 |
| 04-13-1/2-01 | APPLICATION | 应用范围 | 4-43 |
| 04-13-1/2-02~09 | TRUNK ROUTE | 外线群1~8群 | 4-43 |
| 直接输入项次代码 | 程 设 内 容 | 页次 |
| 04-14 | DSS ALLOCATION | 直选台配置设定 | 4-43 |
| 04-14-N | DSS UNIT＃ | 输入直选台编号 | 4-43 |
| 04-14-01~12-01 | DSS OWNER | 配属之分机号码 | 4-43 |
| 04-14-01~12-02 | DIR NUMBER | 分机号码 | 4-44 |
| 04-15 | BUILT_IN MODEM | 内建式MODEM | 4-44 |
| 04-15-01 | DIRECTORY# | MODEM分机号码 | 4-44 |
| 04-15-02 | BAUD RATE | MODEM传输速率 | 4-44 |
| 04-16 | RMT X_RATE | 电脑传输速率 | 4-44 |
| 04-17 | CIL X_RATE | SMDR传输速率 | 4-45 |
| 04-18 | KSU REVISION | 主机软体版本查询 | 4-45 |
| 05 | RESTRICTION | 限拨控制设定 | 4-46 |
| 05-01 | TOLL RESTRICTION | 限拨码设定 | 4-46 |
| 05-01-TG | SHOW TENANT | 输入系统群码 | 4-46 |
| 05-01-TG-001~100 | DGT INTERAL | 限拨码组别 | 4-46 |
| 05-01-TG-001~100-01 | FROM | 起始码头 | 4-46 |
| 05-01-TG-001~100-02 | TO | 结束码头 | 4-47 |
| 05-01-TG-001~100-03 | EXTENSION COS | 分机允拨等级 | 4-47 |
|  | DAY ALLOWED | 日间允拨等级 | 4-47 |
|  | NIGHT ALLOWED | 夜间允拨等级 | 4-47 |
| 05-01-TG-001~100-04 | CO LN COS | 外线允拨等级 | 4-47 |
|  | DAY ALLOWED | 日间允拨等级 | 4-48 |
|  | NIGHT ALLOWED | 夜间允拨等级 | 4-48 |
| 05-02 | ACCOUNT CODE | 随身密码设定 | 4-49 |
| 05-02-01 | LENGTH | 码数 | 4-49 |
| 05-02-02 | PASSWORD | 密码建立 | 4-49 |
| 05-02-02-001~600 | ID NUMBER | 组别 | 4-50 |
| 05-02-02-001~600-01 | PSWD | 密码 | 4-50 |
| 05-02-02-001~600-02 | COS | 等级 | 4-50 |
| 05-02-02-001~600-03 | DISABLED | 闭锁 | 4-50 |
| 06 | EXT APPLICAT | 分机应用设定 | 4-51 |
| 06-01 | UCD PROGRAMMING | 响铃分配群设定 | 4-51 |
| 06-01-01~24 | UCD GROUP | 分配群码 | 4-51 |
| 06-01-01~24-01 | TENANT | 系统群码 | 4-51 |
| 06-01-01~24-02 | UCD ATTRIB | 分配群特性 | 4-51 |
| 06-01-01~24-03 | UCD GP. MEMBER | 分配群分机 | 4-51 |
| 06-01-01~24-03-01~24 | MEMBER | 分机1~24 | 4-52 |
| 直接输入项次代码 | 程 设 内 容 | 页次 |
| 06-01-01~24-04 | HUNT METHOD | 响铃方式 | 4-52 |
| 06-01-01~24-05 | NO ANS TIME | 分机交换时间 | 4-52 |
| 06-01-01~24-06 | OVER 1 TIMER | 第1次转出时间 | 4-52 |
| 06-01-01~24-07 | OVER 1 DEST | 第1次接替分机 | 4-53 |
| 06-01-01~24-08 | OVER 2 TIMER | 第2次转出时间 | 4-53 |
| 06-01-01~24-09 | OVER 2 DEST | 第2次接替分机 | 4-53 |
| 06-01-01~24-10 | OVER COUNT | 未接取次数 | 4-53 |
| 06-01-01~24-11 | REROUTE DST | 最后接替分机 | 4-53 |
| 06-02 | VOICE MAIL | 语音信箱设定 | 4-55 |
| 06-02-TG(1~3) | VM HUNT GROUP | VM第一~三系统群 | 4-55 |
| 06-02-TG-01 | VM HUNT GROUP | 信箱响铃分配群 | 4-55 |
| 06-02-TG-02 | PREFIX TABLE | 前置码 | 4-55 |
| 06-02-TG-02-01 | ICM/VM | 分机直拨码 | 4-55 |
| 06-02-TG-02-02 | TRANSFER | 转接码 | 4-55 |
| 06-02-TG-02-03 | BUSY FWD | 忙线跟随码 | 4-56 |
| 06-02-TG-02-04 | NO_ANS FWD | 定时跟随码 | 4-56 |
| 06-02-TG-02-05 | DIRECT FWD | 直接跟随码 | 4-56 |
| 06-02-TG-02-06 | CO GREETING | 外线进码 | 4-56 |
| 06-02-TG-02-07 | CO RECALL | 外线回叫码 | 4-56 |
| 06-02-TG-02-08 | UCD OVERFLW | 响铃群转出码 | 4-56 |
| 06-02-TG-03 | SUFFIX DGT | 后续码 | 4-57 |
| 06-02-TG-04 | RECORD DGT | 录音码 | 4-57 |
| 06-02-TG-05 | DELETE DGT | 取消码 | 4-57 |
| 06-02-TG-06 | DIS DGT | 挂断码 | 4-57 |
| 06-03 | AUTO REC. MEMBER | 同步录音 | 4-57 |
| 06-03-01~08 | MEMBER 1~8 | 成员1~8 | 4-58 |
|  |  | 信箱送码格式 | 4-58 |
| 07 | TRK APPLICAT | 外线应用设定 | 4-59 |
| 07-01 | TRUNK ROUTE | 外线群设定 | 4-59 |
| 07-01-RN(01~08) | TRUNK ROUTE | 输入外线群码 | 4-59 |
| 07-01-RN-01 | PBX CODE | PBX外线取用码 | 4-59 |
| 07-01-RN-02 | HUNT METHOD | 占取外线顺序 | 4-59 |
| 07-01-RN-03-1/2 | ALTERNATE ROUTE | 辅助外线群 | 4-60 |
|  | ROUTE NUMBER | 辅助群代码 | 4-60 |
|  | DELETE DIGITS | 清除前置码 | 4-60 |
|  | INSERTED DIGITS | 插码功能 | 4-60 |
| 直接输入项次代码 | 程 设 内 容 | 页次 |
| 07-01-RN-05 | DIR＃ SWAP | 更改外线群码 | 4-61 |
|  | SWAP WITH | 输入新群码 | 4-61 |
| 07-02 | FAX DETECTION | FAX线侦测设定 | 4-62 |
| 07-02-01 | CO LN 703 | 703响铃分机 | 4-62 |
| 07-02-02 | CO LN 707 | 707响铃分机 | 4-62 |
| 07-02-03 | CO LN 711 | 711响铃分机 | 4-62 |
| 07-02-04 | CO LN 715 | 717响铃分机 | 4-62 |
| 08 | SYS APPLICAT | 系统应用设定 | 4-63 |
| 08-01 | RING SCHEME | 响铃模式设定 | 4-63 |
| 08-02 | LETTER TYPE | 文字选择 | 4-63 |
| 08-03 | HOUR MODE | 时间显示模式设定 | 4-63 |
| 08-04 | AUTO LOG_OFF | 自动退出资料库 | 4-63 |
| 08-05 | LOG-ON AGAIN | 闭锁再开启时间 | 4-63 |
| 08-06 | TEST TIME | 定时测试时间 | 4-64 |
| 08-07 | POSITION TO DIR | 硬件查询/更改号码 | 4-64 |
| 08-08 | DIR TO POSITION | 号码查询硬体 | 4-64 |
| 08-09 | NUMBERING PLAN | 功能码码头规划设定 | 4-65 |
| 08-09-01 | TRUNK ROUTE | 外线群码编码 | 4-65 |
| 08-09-01-01~05 | LENGTH | 码数 | 4-65 |
| 08-09-01-06~10 | LEADING | 码头 | 4-66 |
| 08-09-02 | EXT DIR NUMBER | 分机号码编码 | 4-66 |
| 08-09-02-01 | LENGTH | 码数 | 4-66 |
| 08-09-02-02~09 | LEADING | 码头 | 4-66 |
| 08-09-03 | EXT PAGE GROUP | 分机广播群编码 | 4-67 |
| 08-09-03-01 | LENGTH | 码数 | 4-67 |
| 08-09-03-02~04 | LEADING | 码头 | 4-67 |
| 08-09-04 | EXT HUNT GROUP | 响铃分配群编码 | 4-67 |
| 08-09-04-01 | LENGTH | 码数 | 4-67 |
| 08-09-04-02~04 | LEADING | 码头 | 4-68 |
| 08-09-05 | EXT PICKUP GROUP | 分机代接群编码 | 4-68 |
| 08-09-05-01 | LENGTH | 码数 | 4-68 |
| 08-09-05-02~04 | LEADING | 码头 | 4-68 |
| 08-09-06 | INDIV. SPD. NO. | 个人简拨编码 | 4-68 |
| 08-09-06-01 | LENGTH | 码数 | 4-69 |
| 08-09-06-02~04 | LEADING | 码头 | 4-69 |
| 08-09-07 | SYSTEM SPD. NO. | 系统简拨编码 | 4-69 |
| 直接输入项次代码 | 程 设 内 容 | 页次 |
| 08-09-07-01 | LENGTH | 码数 | 4-69 |
| 08-09-07-02~04 | LEADING | 码头 | 4-69 |
| 08-09-08 | CO LN DIR NUMBER | 外线代码编码 | 4-70 |
| 08-09-08-01 | LENGTH | 码数 | 4-70 |
| 08-09-08-02~04 | LEADING | 码头 | 4-70 |
| 08-09-09 | MUSIC SOURCE | 音乐源组编码 | 4-70 |
| 08-09-09-01 | LENGTH | 码数 | 4-70 |
| 08-09-09-02~04 | LEADING | 码头 | 4-70 |
| 08-09-10 | LOUDBELL | 外接扩大铃组编码 | 4-71 |
| 08-09-10-01 | LENGTH | 码数 | 4-71 |
| 08-09-10-02~04 | LEADING | 码头 | 4-71 |
| 08-09-11 | EXTERNAL PAGER | 外接广播器组编码 | 4-71 |
| 08-09-11-01 | LENGTH | 码数 | 4-71 |
| 08-09-11-02~04 | LEADING | 码头 | 4-72 |
| 08-09-12 | VIRTUAL NUMBER | 虚拟分机号码编码 | 4-72 |
| 08-09-12-01 | LENGTH | 码数 | 4-72 |
| 08-09-12-02~04 | LEADING | 码头 | 4-72 |
| 08-09-13 | CONF. ROOMS | 会议室电话编码 | 4-72 |
| 08-09-13-01 | LENGTH | 码数 | 4-73 |
| 08-09-13-02~04 | LEADING | 码头 | 4-73 |
| 08-09-14 | OPERATOR CODE | 总机号码编码 | 4-73 |
| 08-09-14-01 | LENGTH | 码数 | 4-73 |
| 08-09-14-02 | LEADING | 码头 | 4-73 |
| 08-09-15 | ACCOUNT CODE | 随身密码编码 | 4-73 |
| 08-09-15-01 | LENGTH | 码数 | 4-73 |
| 08-09-15-02 | LEADING | 码头 | 4-74 |
| 08-10 | SUFFIX CODE | 后续操作加码编码 | 4-74 |
| 08-10-01 | ICM RING/VOICE | 响铃与呼叫互换 | 4-74 |
| 08-10-02 | DND OVERRIDE | 禁铃无效 | 4-74 |
| 08-10-03 | CAMP ON | 驻留 | 4-74 |
| 08-10-04 | CALL BACK | 自动回叫 | 4-74 |
| 08-10-05 | CALL PICKUP | 代接加码 | 4-74 |
| 08-10-06 | INTRUSION | 插话加码 | 4-75 |
| 08-10-07 | MSG WAITING | 讯息等待 | 4-75 |
| 08-10-08 | ICM OHVA | 忙线呼叫 | 4-75 |
| 08-10-09 | MONITOR | 监听 | 4-75 |
| 直接输入项次代码 | 程 设 内 容 | 页次 |
| 08-11 | CO LN COPY | 外线设定拷贝 | 4-75 |
| 08-11-01 | INDIVIDUAL COPY | 单一外线拷贝 | 4-75 |
|  | COPY FROM | 输入拷贝参考外线 | 4-76 |
|  | COPY TO | 输入需拷贝外线 | 4-76 |
| 08-11-02 | GROUP COPY | 外线群拷贝 | 4-76 |
|  | COPY FROM | 输入拷贝参考外线 | 4-76 |
|  | COPY TO | 输入需拷贝外线群 | 4-76 |
| 08-12 | EXTENSION COPY | 分机设定拷贝 | 4-77 |
| 08-12-01 | INDIVIDUAL COPY | 单一分机拷贝 | 4-77 |
|  | COPY FROM | 输入拷贝参考分机 | 4-77 |
|  | COPY TO | 输入需拷贝分机 | 4-77 |
| 08-12-02 | GROUP COPY | 分机群拷贝 | 4-78 |
|  | COPY FROM | 输入拷贝参考分机 | 4-78 |
|  | COPY TO | 输入需拷贝分机 | 4-78 |
| 08-13 | FEATURE KEY COPY | 可程式键拷贝 | 4-78 |
| 08-13-01 | INDIVIDUAL COPY | 单一分机拷贝 | 4-78 |
|  | COPY FROM | 输入拷贝参考分机 | 4-79 |
|  | COPY TO | 输入需拷贝分机 | 4-79 |
| 08-13-02 | GROUP COPY | 分机群拷贝 | 4-79 |
|  | COPY FROM | 输入拷贝参考分机 | 4-79 |
|  | COPY TO | 输入需拷贝分机群 | 4-79 |
| 08-14 | SYSTEM TIME | 系统时间设定 | 4-80 |
| 08-14-01 | YEAR | 年份 | 4-80 |
| 08-14-02 | MONTH | 月份 | 4-80 |
| 08-14-03 | DAY | 日期 | 4-80 |
| 08-14-04 | WEEKDAY | 星期 | 4-80 |
| 08-14-05 | HOUR | 小时 | 4-80 |
| 08-14-06 | MINUTE | 分钟 | 4-81 |
| 08-15 | TIME SWITCHING | 系统日夜间切换时间 | 4-81 |
| 08-15-TG | SHOW TENANT | 系统群号 | 4-81 |
| 08-15-TG-01 | FOLLOW TENANT 1 | 跟随第一系统群 | 4-81 |
| 08-15-TG-02~08 | SUNDAY ~SATURDAY | 星期日~星期六 | 4-81 |
| 08-15-TG-02~08-01 | NOON START | 午间开始时间 | 4-81 |
| 08-15-TG-02~08-02 | NOON END | 午间结束时间 | 4-81 |
| 08-15-TG-02~08-03 | NITE START | 夜间开始时间 | 4-82 |
| 08-15-TG-02~08-04 | NITE END | 夜间结束时间 | 4-82 |

# Text boxes

第二排显示

功能操作

回上一层键

回输入项次

画面键

功能指引键

第一排程设

内容

进入资料库

指示灯

N

O

I

S

N

E

T

X

E

.

1

w

o

h

s

t

x

e

n

k

c

a

b